Муниципальное образование Чапаевский сельсовет Тюльганского района Оренбургской области АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАПАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2017 № 39-п

с.Владимировка Об утверждении муниципальной программы « Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чапаевский сельсовет на 2017-2027 годы и на период до 2033 года» В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Чапаевский сельсовет, постановляю: 1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чапаевский сельсовет на 2017-2027 годы и на период до 2033 года» согласно приложения. 2.Постановление вступает в силу после его официального опубликования на официальном сайте муниципального образования Чапаевский сельсовет Тюльганского района: http://тюльган.рф/gradostroitelnaya-deyatelnost-chapaevskogo-selsoveta 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. Глава муниципального образования Чапаевский сельсовет М.Ш.Ишембетов Разослано: в дело, администрации района, райпрокурору, отделу архитектуры и градостроительства. Приложение к постановлению главы сельсовета от 28.07.2017 № 39-п

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чапаевский сельсовет

на 2017-2027 годы и на период до 2033 года»

Раздел 1.  	Паспорт программы

| 1.1 Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чапаевский сельсовет на 2017-2027 годы и на период до 2033 года |
| --- | --- |
| 1.2 Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 3. Приказ Минрегионразвития РФ от 01.10.2013 N 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" 4. Устав муниципального образования Чапаевский сельсовет Тюльганского района Оренбургской области 5. Генеральный план Чапаевского сельсовета Тюльганского района Оренбургской области |
| 1.3. Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация МО Чапаевский сельсовет Оренбургская область Тюльганский район с. Владимировка, ул. Торговая,1 |
| 1.4. Цель Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории сельсовета |
| 1.5. Задачи Программы | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; привлечение частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; повышение надежности систем коммунальной инфраструктур; обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; снижение потребления энергетических ресурсов; снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
| 1.6. Целевые показатели (индикаторы) | - количество введенных в действие инженерных сетей; - численность населения, имеющего доступ к услугам |  |
| 1.7. Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2027 годы и на период до 2033 года |
| 1.8. Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы и источники финансирования не определены |
| 1.9. Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - улучшение экологического состояния окружающей среды; - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией населения и объектов инфраструктуры; - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения при строительстве новых жилых домов к газопроводам; - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - улучшение санитарного состояния территории сельского поселения |
| 1.10. Организация контроля за исполнением программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет депутатов Чапаевского сельсовета |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры  Чапаевского  сельсовета.

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития муниципального образования Чапаевский  сельсовет, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чапаевский сельсовет на 2017 - 2027 годы (далее - Программа).

Анализ и оценка социально-экономического развития муниципального образования Чапаевский сельсовет, а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

- демографическое развитие муниципального образования Чапаевский  сельсовет;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление взаимосвязей между всеми основными показателями развития муниципального образования Чапаевский  сельсовет и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

### ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Общая численность населения муниципального образования Чапаевский сельсовет на 01.02.2017 года составила 1560 человек. Численность трудоспособного возраста составляет 1250 человек (80 % от общей численности).

Данные о возрастной структуре населения на 01.06.2017 г.

Таблица 3

| Наименование сельского поселения | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 6 лет | Детей от 7 до 17 лет включительно | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста, инвалиды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Чапаевский сельсовет | 1560 | 210 | 145 | 1250 | 300 |

На протяжении последних десяти лет наблюдается механический прирост населения, притом количество прибывших постоянно растет. В качестве оптимистичного прогноза численность населения сельсовета составит: к 2033 году – 1650 человек; прирост составит – 90 человек.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ

Существующий жилищный фонд поселения составляет 27 389 кв.м общей площади, частично отличается удовлетворительным техническим состоянием и в значительной части подлежит сохранению на расчетный срок в качестве опорного. К сносу предлагаются ветхие и аварийные  1 этажные жилые дома. Приоритет в градостроительной политике Чапаевского сельсовета отдан развитию малоэтажной жилой застройки, так как имеется спрос населения на индивидуальное жилье усадебного типа.

  - Водоснабжение:

Обслуживанием системы водоснабжения в селе Владимировка,с.Алабердино занимается ООО «Холодная вода».

Источником водоснабжения жилой и общественной застройки села служат подземные воды, расположенные в пределах населенного пункта.

Водоснабжение Чапаевского сельсовета

| Наименование населенного пункта | Количество скважин | Наличие водозаборной башни | Загруженномть (%) | Год ввода | Мощность (м3/сут. номинал.) | Протяженность водопровода (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Владимировка | 3 | 3 | 100 | неизвестно | 156 | 6,5 |
| с. Алабердино | 2 | 2 | 100 | неизвестно | 156 | 5,0 |
| ст. Тюльган | 2 | 2 | 100 | неизвестно | 156 | 3,0 |
| х. Копылы | Центральное водоснабжение отсутствует |
| с. Давлеткулово | Центральное водоснабжение отсутствует |

Дополнительная очистка воды на станциях второго подъёма не осуществляется; система водоснабжения нуждается в реконструкции: изношенность 75%. Также не соблюдается режимы зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Согласно санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 вокруг скважины питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными (данные по ним отсутствуют).

Одна из основных проблем состоит в бесперебойном обеспечении населения питьевой водой, а также в отсутствии противопожарных и аварийных запасов воды. В связи с тем, что действующие водопроводные сети в селах района построены в 70-е годы из стальных и чугунных труб и имеют высокую степень износа, необходима замена изношенных сетей на новые полиэтиленовые трубы. Для сохранения природного состава воды в источнике на территории водозабора требуется обеспечение зон санитарной охраны водозаборов и замена изношенных сетей на новые полиэтиленовые трубы.

Укрупненная норма водопотребления на одного жителя в сельских населенных пунктах установлена СТП Оренбургской области в размере 200 литров/сутки. В связи с этим, водопотребление воды населением Чапаевского сельсовета на расчетный срок составит:

- с.Владимировка -  97 м3/сут, при прогнозируемой численности населения 485 человек;

- с.Алабердино – 101 м3/сут, при прогнозируемой численности населения 505 человек;

- ст.Тюльган – 62 м3/сут, при прогнозируемой численности населения 311 человек;

- с.Давлеткулово - 62 м3/сут, при прогнозируемой численности населения 311 человек.

Имеющихся скважин с производительностью 156 м3/сут. достаточно для населенных пунктов – с.Владимировка, с.Алабердино, ст.Тюльган, при условии приведения системы водоснабжения в соответствие и исключении обрывов и потерь. В с.Давлеткулово водопровод отсутствует, при прогнозируемой численности населения в 311 человек. Необходима организация водопровода в данном населенном пункте, производительностью не менее 62 м3/сут.

2.2. Водоотведение и ливневая канализация:

В настоящее время централизованная система канализации и очистные сооружения в поселении отсутствует. Имеются стоки талых и ливневых вод, которые поддерживаются в рабочем состоянии.

2.3.  Теплоснабжение:

Центральное теплоснабжение в муниципальном образовании Чапаевский сельсовет отсутствует.  Отопление жилых домов и учреждений осуществляется  газовым топливом.

1.4. Электроснабжение:

Электроснабжение Тюльганского района осуществляется от Кумертауской ТЭЦ. Электричество (110 кВ) поступает на понизительные станции «Разрез» 110/35/6 кВ и «Тюльган» 110/35/10 кВ, «Поселковая» 110/10. Затем электричество напряжением 35 кВ поступает на подстанции «Тяга-1» 35/6/3,3 кВ, «Тугустемир» 35/10 кВ, «Благодарное» 35/10 кВ.

На территории Чапаевского сельсовет сельсовета отсутствуют понизительные электростанции.

Источником электроснабжения служит П/ст. «Тюльган» 110/35/10 кВ.

Электроснабжение потребителей муниципального образования Чапаевский сельсовет производится от энергоснабжающей организации ОАО «Оренбургэнергосбыт Плюс». Подстанцию электроснабжения, расположенную на территории Чапаевского сельсовета обслуживается уполномоченной организацией. Обслуживание и текущий ремонт сетей производит Тюльганский  РЭС. Контролирующую функцию по электроэнергии  осуществляет энергоснабжающая организация.

2.4. Газоснабжение:

Газоснабжение Чапаевского сельсовета осуществляется на базе природного газа от ресурсоснабжающей организации ОАО «Оренбургцентрсельгаз».

Природный газ подается по магистральному газопроводу Бухара – Урал, через АГРС, расположенную в пос. Тюльган.

От магистрального газопровода Бухара  – Урал газ поступает на АГРС, от АГРС газ давлением 1,2 МПа по межпоселковому газопроводу поступает на газорегуляторные пункты (ГРП) или на шкафные газорегуляторные пункты (ШРП), расположенные в населенном пункте. В населенном пункте распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме газоснабжения (газопроводами высокого и низкого давления) или одноступенчатой схеме газопроводами среднего давления. Распределительные газопроводы высокого давления – тупиковые, низкого давления – кольцевые и тупиковые.

Строительство магистральных и межпоселковых сетей газоснабжения в Тюльганском районе в настоящее время не ведется.

Уровень газификации населения природным газом 100 %.

2.5. Захоронение твердых бытовых отходов:

Ежегодно на территории поселения образуется около 300 куб.м твердых бытовых отходов.

На территории Чапаевского сельсовета расположены очистные сооружения (сооружения для механической и биологической очистки, 2 свалки ТБО за границами населенного пункта и одна в с. Владимировка, в южной части этого села находится действующее кладбище.

В селе Давлеткулово кладбище расположено на севере села в СЗЗ скотомогильника. В селе Алабердино кладбище расположено на востоке села и вместе с СЗЗ скотомогильника образует зону специального назначения.

В СЗЗ от скотомогильников на территории населенных пунктов попадает часть жилой застройки.

2.6. Телефонная связь, телевидение, интернет:

# Телефонная связь

Обеспечение сотовой телефонной связью абонентов жилого сектора, сферы социального, культурного, бытового обслуживания и прочих объектов осуществляется сотовой кампанией «Мегафон». Обеспечение спутниковой  связью администрации Чапаевского  сельсовета и отделения почтовой связи  не осуществляется. Существующие емкости телефонных станций полностью удовлетворяют потребности поселения.

# Телевидение

Телевизионное вещание в поселении осуществляет ТВ-центром г Оренбург. В дальнейшем планируется переход на цифровое телевещание.

Интернет

В муниципальном образовании Чапаевский сельсовет различные объекты пользуются беспроводным Интернетом через сотовую связь «Мегафон» посредством модема, качество такого Интернета не всегда удовлетворяет потребности жителей и организаций. В поселении имеется высокоскоростной кабельный Интернет.

Действие Программы рассчитано с 2017 по 2033 годы.

Раздел 3. Перспективы развития поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы муниципального образования Чапаевский сельсовет  на 2017-2027 годы и на период до 2033 года

3.1. Водоснабжение:

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

−	Выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово-профилактических работ по замене водопроводных сетей, оздоровление и благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

−	Строительство станций водоподготовки, в том числе обеззараживания, на водопроводах;

−	Вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

−	Проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

−	Вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования;

−	Строительство поливочных водопроводов с целью снижения использования подземных вод питьевого качества на полив садово-огородных культур.

Проектом планируется организовать 1 пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м существующих водозаборов питьевого водоснабжения, также требуется разработка и установление зон 2-го, 3-го пояса всех водозаборов. После разработки зон, в границах 2-го, 3-го пояса возможно размещение объектов допускаемых в их пределах, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Также проектом предлагается строительство насосной станций второго подъема и станций водоподготовки, в том числе обеззараживания. При использовании вод на хозяйственно-бытовые нужды должны проектироваться сооружения по водоподготовке, в том числе для осветления и обесцвечивания, обеззараживания, специальной обработки для удаления органических веществ, снижения интенсивности привкусов и запахов, стабилизационной обработки для защиты водопроводных труб и оборудования от коррозии и образования отложений, обезжелезивания, фторирования, очистки от марганца, фтора и сероводорода, умягчения воды.    Укрупненная норма водопотребления на одного жителя в сельских населенных пунктах установлена СТП Оренбургской области в размере 200 литров/сутки. В связи с этим, водопотребление воды населением Чапаевского сельсовета на расчетный срок составит 290 тыс. л/сут, при прогнозируемой численности населения 1650 человек. Мощности действующего водозабора достаточно как на расчетный, так и на прогнозный период.

Укрупненные среднесуточные нормы водопотребления включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений. Расходы воды на нужды животноводства определены по нормам: рогатый скот – 70, свиньи –40, овцы – козы –20, птицы – 3 л/сут. на голову.

СТП Тюльганского района Оренбургской области планируется:

- реконструкция водопровода;

- реконструкция водопровода, установка автоматического регулирования водопользования и общих приборов учета поднятой воды, установка частотных преобразователей

3.2. Водоотведение и ливневая канализация:

Генеральным планом предлагается организация регулярной очистки выгребных ям и вывоз жидких отходов ассенизационными машинами на очистные сооружения или сливные станции.

Проектом предложено строительство сливной станции для сбора и очистки жидких отходов.

3.3. Электроснабжение:

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период, при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, составит - 131100 кВт час/год, на прогнозный период – 332500 кВт час/год.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

3.4. Газоснабжение:

Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов низкого давления.

На перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

3.5. Захоронение твердых бытовых отходов:

Организация обязательной планово-регулярной системы сбора в населенном пункте сельсовета, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание и утилизация.

Обезвреживание и утилизация всех отходов.

Организация сбора и удаление вторичного сырья.

Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию).

Уборка территорий от мусора, смета, снега.

Раздел   4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Программа включает в себя меры оказания государственной и муниципальной поддержки по реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в виде капитальных вложений, проведение реконструкции коммунальной инфраструктуры.

Финансовые средства для реализации инвестиционных проектов по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры предусматриваются на условиях софинансирования из средств частных инвестиций и областного бюджета при условии участия и в случае победы в конкурсе.

Ежегодный перечень мероприятий предусматривает распределение средств и финансирование за счет средств  Программы по двум направлениям:

выделение средств на переходящие строительством объекты, ранее финансировавшиеся за счет средств областного и бюджета поселения;

выделение средств на вновь начинаемые объекты, отбор которых осуществляется на конкурсной основе.

Программа предусматривает выделение средств на проведение проектно-изыскательских работ, капитальное строительство и реконструкцию по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Необходимым условием предоставления средств областного бюджета по данной  программе является софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры со  стороны участвующих в программе муниципальных образований сельских поселений и частных инвесторов. Целевые показатели представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел   5. Ресурсное обеспечение  реализации Программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Чапаевский сельсовет планируется привлечь финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по

а) по годам

| источник финансирования | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | ИТОГО по году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год |  |  |  |  |  |  |
| 2017-2033 | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |

б) по направлениям деятельности

| направление деятельности | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| водоотведение и ливневая канализация | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| захоронение твердых бытовых отходов | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| электроснабжение | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| газоснабжение | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |

Раздел  6. Управление программой

Ответственный за реализацию программы

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования Чапаевский сельсовет и организации коммунального комплекса .

Порядок предоставления отчетности по выполнению программы

Отчеты и учет по реализации мероприятий программы осуществляет специалист - бухгалтер  администрации сельсовета. Администрация Чапаевского  сельсовета ежегодно представляет на заседание Совета депутатов муниципального образования отчет о ходе реализации программы, одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год.

Отчёт о реализации   программы в соответствующем году должен содержать:

общий объём фактически произведённых расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершённых в течение года мероприятий программы;

перечень незавершенных мероприятий программы и процент их не завершения;

анализ причин несвоевременного завершения мероприятий программы.

Порядок и сроки корректировки программы

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования Чапаевский  сельсовет, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Приложении № 1к программе

Перечень программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Чапаевский сельсовет

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024-2033 |
| 1. | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт котельной, с. Алабердино, ул. Школьная, 2 | Повышение надежности работы системы теплоснабжения снижение потерь тепла. | Областной бюджет, местный бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| 2. | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Владимировка | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет, местный бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
|  | Проведение планово-профилактических работ по замене водопроводных сетей | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет, местный бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
|  | Строительство станций водоподготовки | Повышение надежности работы системы водоснабжения | Местный бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| 3. | Захоронение твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение договоров по вывозу отходов | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Местный бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
|  | Реконструкция свалки ТБО в с.Давлеткулово в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Областной бюджет, местный бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
|  | Реконструкция свалки ТБО в с.Алабердино в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Областной бюджет, местный бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
|  | Ликвидация свалки в с.Владимировка | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Областной бюджет, местный бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
|  | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Местный бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| 4. | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений в с.Владимировка | Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения | Областной бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| 5. | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям и ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам | Повышение надежности работы системы энергосбережения | Областной бюджет, местный бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
|  | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии | Повышение надежности работы системы энергосбережения, | Местный бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| 6. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка газопроводов низкого давления | Повышение надежности работы системы газоснабжения, снижение потерь тепла. | Областной бюджет, местный бюджет | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |